İÇ MEKANLARDA UYGULAMA TİPLERİ

1- BÖLME DUVAR SİSTEMİ :

Betopan ve Betopanpluslar, yüzeyin durumuna ve seçilen konstrüksiyon elemanına göre, bölme duvar C ve U profiller veya kutu profillerden oluşturulan konstrüksiyona uygun vida aks aralıklarında vidalanarak uygulanır. Bölme duvarlarda önce bir yüzey tamamlanıp ardından diğer yüzeye geçilir. Bölme duvar sisteminde derz boşlukları, özel omega profilleri ile oluşturacağı zaman plakalar vidalanmaz. Lambri sistemi şeklinde düşünülmesi gerekir ve omega profiller konstrüksiyona vidalanıp plakalar omega profiller arasında uygun ölçülerde serbest bırakılır.

Kullanım Alanları :

* Müstakil konutlar

* Konutlarda daireler arası bölme duvarlar

* Yangın dayanımı gerektiren bölme duvarlar

* Prefabrik yapılar

* Sosyal tesisler

* Yangın yalıtımı istenen mekanlar

* Okullar

2- DUVAR KAPLAMA SİSTEMİ :

Betopan ve Betopanpluslar, yüzeyin durumuna ve seçilen konstrüksiyon elemanına göre,

M profiller ve tespit parçaları, asma tavan C ve U profiller veya kutu profillerden oluşturulan konstrüksiyona uygun vida aks aralıklarında vidalanarak uygulanır. Betopan ve Betopanplus duvar kaplama sisteminde derz boşlukları, özel omega profilleri ile oluşturulacağı zaman plakalar vidalanmaz. Lambri sistemi şeklinde düşünülmesi gerekir ve omega profiller konstrüksiyona vidalanıp plakalar omega profiller arasında uygun ölçülerde serbest bırakılır.

Kullanım Alanları :

* Müstakil konutlar

* Dairelerde dış cepheye bakan yüzeylerin iç kaplaması

* Otellerde dış cepheye bakan yüzeylerin iç kaplaması

* Yangın dayanımı gerektiren kaplamalar

* Prefabrik yapılar

* Sosyal tesisler

* Yangın yalıtımı istenen mekanlar

* Okullar

3- ISLAK HACİM DUVAR SİSTEMİ :

Betopan ve Betopanpluslar, rutubet ve sudan etkilenmemesi nedeniyle ıslak hacimlerde fayans vb malzemelerin alt kaplaması olarak uygulanabilir.

Geleneksel İnşaatlarda;

Tuğlası örülüp, kaba  sıvası yapılmış ıslak hacim duvarlarının üzerine galvanizli M profil sistemi monte edilir. Plakalar konstrüksiyona vidalanarak uygulanır. Fayansların silikon kullanılarak yapıştırılması ile montaj tamamlanır.

Prefabrik İnşaatlarda;

İskeleti çelik konstrüksiyondan oluşturulmuş prefabrik yapıların ıslak hacim tarafına bakan duvarlarına, nemden etkilenmemesi nedeniyle Betopan ve Betopanplus, oluşturulan alt konstrüksiyonun özelliklerine uygun şekilde monte edilir. Fayansların silikon kullanılarak yapıştırılması ile montaj tamamlanır.

Not : Gerek geleneksel, gerek prefabrik inşaatların ıslak hacim uygulamalarında plakalar alın alına birleştirilmemeli, en az 4-5mm boşluk bırakılarak uygulanmalıdır. Seramik vb malzemelerin Betopan ve Betopanplus’a yapıştırılmasında levhaların ek yerine gelen uygulamalarda kaplanacak malzemeler yalnızca bir levhaya (daha fazla alan içeren levhaya) yapıştırılmalıdır. Derz dolgu işlemlerinde esnek derz dolgu malzemelerinin hepsi kullanılabilir.

Kullanım Alanları :

* Müstakil konutlar

* Oteller

* Okullar

* Prefabrik yapılar

* Yangın yalıtımı istenen mekanlar

* Sosyal tesisler

4- ASMA KAT DÖŞEME KAPLAMA SİSTEMİ :

18mm Betopan, sayfa 6’daki “Yük Dağılım Tablosu”nda belirtilen aks aralıklarındaki ölçüler dikkate alınarak oluşturulan alt konstrüksiyona, uygun vida aks aralıklarında tespit edilir. Üzerine halı, pvc vb bir uygulama yapılması estetik açıdan tavsiye edilir.

Kullanım Alanları :

* Sanayi tesisleri

* Sökülebilir yapılar

* Prefabrik yapılar

* Sosyal tesisler

* Yangın yalıtımı istenen mekanlar

* Okullar

İÇ MEKANLARDA BETOPAN KULLANIM AVANTAJLARI :

* Depreme dayanıklıdır.

* Yangına karşı yükse dayanım sağlar.

* Kesimi kolaydır.

* Montajda hız ve kolaylık sağlar.

* Yüksek düzeyde ses ve ısı yalıtımı sağlar.

* Hijyenik ve sağlıklı ortamlar sağlar.

* İstendiğinde, dış duvarla Betopan levhalar arasındaki boşluğa, camyünü, polistiren köpük, vb malzemelerin yerleştirilmesine imkan sağlar.

* Sökülerek başka bir yapıda tekrar kullanılabilir.

* Yüzeyine cam tekstili vb kaplamalar uygulanabilir.